## Slide 1: PROYEKSI
PROYEKSI ORTOGRAFI
PROYEKSI PARALEL
PROYEKSI AXONOMETRI
Pertemuan ke-3

## Slide 2: 1. PROYEKSI ORTOGRAFI
Adalah suatu penyajian gambar yang lebih dikenal dengan kata proyeksi saja.
Gambar proyeksi menyajikan gambar suatu obyek dengan skala yang tepat.
Ukuran yang terdapat pada bidang proyeksi adalah ukuran yang terlihat dalam kenyataannya.

## Slide 3: MACAM PROYEKSI ORTOGRAFI
Proyeksi Standar Eropa
Proyeksi Standar Amerika
Proyeksi kombinasi kedua standar (Eropa dan Amerika)

## Slide 4: PROYEKSI STANDAR EROPA
Adalah bagian dari Proyeksi Ortogonal, dengan tujuan agar mahasiwa bisa memahami teknik menggambar proyeksi dengan mengunakan sistem Eropa sesuai dengan petunjuk yang benar.
Urutan proyeksi : Pengamat, obyek, bidang proyeksi --- (garis proyeksi ditarik menjauhi pengamat)

## Slide 5: BIDANG GAMBAR SEAKAN-AKAN SEBAGAI KUBUS
BIDANG GAMBAR DIBENTANGKAN

## Slide 6: CONTOH BENDA YANG DIPROYEKSIKAN DG SISTEM EROPA

## Slide 7: PROYEKSI STANDAR AMERIKA
Setelah mengikuti pembelajaran dalam kegiatan belajar , mahasiswa diharapkan mampu untuk menggambar proyeksi dengan sistim Amerika.
Urutan proyeksi : Pengamat, bidang proyeksi, obyek --- (garis proyeksi ditarik menuju pengamat)

## Slide 8: MEMBENTANG BIDANG GAMBAR

## Slide 9: BERDASARKAN BENTANGAN BIDANG-BIDANG PROYEKSI
pandangan depan tetap berada didepan,
pandangan atas berada di sebelah atas pandangan depan,
pandangan samping kanan berada di sebelah kanan pandangan depan,
pandangan samping kiri berada di sebelah kiri pandangan depan

## Slide 10: 2. PROYEKSI PARALEL
PROYEKSI MIRING
PROYEKSI PLANOMETRI (Proyeksi Ilmu Ukur Bidang)
PANDANGAN DETAIL

## Slide 11: PROYEKSI MIRING
Adalah cara penggambaran bentuk berskala yang termodifikasi.
Ukuran tinggi, lebar dan dalam dengan perbandingan 2 : 2 : 1 (untuk memberikan kesan nyata)
Proyeksi cara ini juga disebut perspektif kavaleri.
Sudut kemiringan dibuat ± 45 º

## Slide 12: PROYEKSI PLANOMETRI
Ialah bentuk rencana berskala yang termodifikasi.
Ukuran tinggi, lebar dan dalam, untuk memberikan kesan nyata dg perbandingan 1:2:2
Kadang disebut juga perspektif militer.

## Slide 13: PANDANGAN DETAIL
Dalam produksi suatu benda sering dijumpai kesulitan-kesulitan untuk menunjukkan konstruksi atau susunannya, karena itu dibuat gambar proyeksi paralel.
Sering digunakan dalam konstruksi atap (sambungan kuda-kuda), industri mesin dan desain produksi. Untuk memperlihatkan bagaimana suatu benda dibuat atau dirakit.

## Slide 14: PROYEKSI AXONOMETRI
Adalah sebuah sebutan umum bagi pandangan yang dihasilkan oleh garis-garis proyeksi suatu benda.
Macam2 Proyeksi Axonometri:
1. Isometri
2. Dimetri
3. Trimetri

## Slide 15: ISOMETRI
Suatu bentuk proyeksi axonometri yang didatarkan, sehingga sudut-sudut sisi sebuah bujur sangkar menjadi 120º dan 60º
Ukuran tinggi, lebar dan dalam dalam perbandingan 1 : 1 : 1
Isometri berarti satu ukuran

## Slide 16: DIMETRI
Ialah bentuk isometri yang termodifikasi, dengan ukuran tinggi, lebar dan dalam diubah untuk memberikan kesan nyata.
Dalam perbandingan 2:2:1 atau 3:3:1
Dimetri berarti dua ukuran

## Slide 17: TRIMETRI
Adalah suatu modifikasi lebih jauh daripada isometri.
Tinggi, lebar dan dalam disesuaikan dengan perbandingan 10:9:5 atau 6:5:4

## Slide 18: TABEL PERBANDINGAN
Proy.Axonometri | p | t | d | a : b | c : d
ISOMETRI | 1 | 1 | 1 | 30º | 30º
DIMETRI | 1 | 1 | ½ | 7 : 8 (41,4º) | 1 : 8 (7,2º)
 | 1 | 1 | ⅓ | 17 : 18 | 1 : 18
 | 1 | 1 | ¼ | 31 : 32 | 1 : 32
TRIMETRI | 5/6 | 1 | ⅔ | 1 : 3 | 1 : 5
 | 9/10 | 1 | ½ | 1 : 3 | 1 : 11